## Slide 1: بهینه‌سازی

## Slide 2: معیارهای بهینه‌سازی
هدف:
  طراحی بهتر:
    مساحت
    کارایی (سرعت)
    توان مصرفی
  تفاوت طراح خوب با طراح مبتدی:
    کد نویسی مناسب
    تعیین محدودیت‌های مناسب
    استفاده از سایر امکانات ابزار

## Slide 3: فرایند بهینه سازی
Synthesis
Design Entry
yes
no
Alter Constraints
Alter VHDL Code
Arch’re Design
Alter Arch’re
P&R
Results OK?
yes
no
Alter Constraints
Results OK?

## Slide 4: بهینه‌سازی مساحت
بهینه سازی مساحت:
  کاهش یا متعادل کردن منابع مصرفی
  با هدف استفاده از تراشة ارزان تر
  معمولاً همراستا با کاهش توان
    بر خلاف سرعت

## Slide 5: فنون بهینه‌سازی مساحت
تخمین مساحت:
  برای تصمیم مناسب در هر مرحله
  برای انتخاب تراشه در مراحل اولیه
     شروع زودتر طراحی بورد
  مرحلة قبل از سنتز:
    تجربی
    از طرح های مشابه گذشته
    اطلاعات IP

## Slide 6: فنون بهینه‌سازی مساحت
فنون بهینه سازی مساحت:
  آشنایی با رفتار ابزار
     کدنویسی مناسب
  آشنایی با معماری تراشه
    بلوک های منطقی
    بلوک های محاسباتی
    حافظه
    ...
    مثال: ابزار اجازه می دهد محتویات LUT را دستی پر کنید

## Slide 7: فنون بهینه‌سازی مساحت
فنون بهینه سازی مساحت:
  بررسی گزارش ابزارها
    مشاهدة مصرف هر پودمان
       تمرکز روی بهینه سازی پودمان پرمصرف
    فدا کردن معیاری برای بهبود معیار دیگر  طراح جلوگیری کند
      مثال: تکرار بخشی از مدار برای بهبود سرعت

## Slide 8: فنون بهینه‌سازی مساحت
فنون بهینه سازی مساحت:
  اشتراک منابع (resource sharing)
    استفاده از منابع سخت­افزاری مشترک برای
      اعمال یکسان
      اعمال مشابه (مانند جمع­کننده، تفریق­کننده، و مقایسه­کننده) ولی مستقل
    گاهی باعث کاهش فرکانس
      می توان جلوگیری کرد

## Slide 9: فنون بهینه‌سازی مساحت
فنون بهینه سازی مساحت:
  اشتراک منابع (resource sharing)
  سرعت؟
process (SEL,A,B)
begin
if SEL = `1` then
Z <= A + B;
else
Z <= A + C;
end if;
end process;
process (SEL,A,B)
variable TEMP : std_logic_vector (31 downto 0);
begin
if SEL = `1` then
TEMP := B;
else
TEMP := C;
end if;
Z <= A + TEMP;
end process;

## Slide 10: فنون بهینه‌سازی مساحت
process (CUR_STATE, IN1, IN2)
begin
case STATE is
when S0 =>
NEXT_STATE <= S1;
ZOUT <= IN1;
when S1 =>
if (IN1 = IN2) then
NEXT_STATE <= S0;
ZOUT <= IN1 * IN2;
else
NEXT_STATE <= S1;
ZOUT <= IN1 - IN2;
end if;
when S2 =>
if (IN1 = "0001_1010_0000_1111") then
NEXT_STATE <= S1;
ZOUT <= IN1 * IN2;
else
NEXT_STATE <= S3;
ZOUT <= IN1 - IN2;
END IF;
...
when others =>
...
end case;
end process;

## Slide 11: فنون بهینه‌سازی مساحت
process (CUR_STATE, IN1, IN2)
variable TEMP1 : std_logic_vector (15 downto 0);
variable TEMP2 : std_logic_vector (15 downto 0);
begin
TEMP1 := IN1 * IN2;
TEMP2 := IN1 - IN2;
case STATE is
when S0 =>
NEXT_STATE <= S1;
ZOUT <= IN1;
when S1 =>
if (IN1 = IN2) then
NEXT_STATE <= S0;
ZOUT <= TEMP1;
else
NEXT_STATE <= S1;
ZOUT <= TEMP2;
end if;
when S2 =>
if (IN1 = "0001_1010_0000_1111") then
NEXT_STATE <= S1;
ZOUT <= TEMP1;
else
NEXT_STATE <= S3;
ZOUT <= TEMP2;
END IF;
...
when others =>
...
end case;
end process;

## Slide 12: فنون بهینه‌سازی مساحت
فنون بهینه سازی مساحت:
  اشتراک منابع (resource sharing)
    ابزارها در حالت کلی نمی دانند کدام برای طراح مناسب تر
       توصیه می کنند طراح در توصیف مشخص کند.
    گاهی اتوماتیک resource sharing می کنند.
      مثلاً با محدودیت بهینه سازی مساحت
     برای اطمینان، در کد مشخص کنید.

## Slide 13: فنون بهینه‌سازی مساحت
فنون بهینه سازی مساحت:
  تنظیم گزینه های ابزارها
    synth_design –directive AreaOptimized_high
      گاهی باعث کاهش سرعت
      می توان روی پودمان(های) مشخصی اعمال کرد.
    اشتراک منابع برای بلوک پودمان خاص
    attribute resource_sharing: string;
    attribute resource_sharing of entity_name: entity is "{yes|no}";

## Slide 14: فنون بهینه‌سازی مساحت
فنون بهینه سازی مساحت:
  پیاده سازی مدارهای منطقی و محاسباتی و FSM با حافظه
    اگر حافظة اضافی داریم
    با کدنویسی مناسب
    با ایجاد محدودیت:
attribute bram_map: string;
attribute bram_map of MY_COMPONENT : component is "yes”;
attribute fsm_style: string;
attribute fsm_style of MY_ENTITY : entity is "bram";

## Slide 15: فنون بهینه‌سازی مساحت
فنون بهینه سازی مساحت:
  انتخاب مناسب کدهای حالت FSM
    با توجه به مزایای هر کد
    با سعی و خطا
  استفاده از سیگنال­های کنترلی یکسان برای ثبات­های گوناگون
    Clock
    Reset
    Enable
     نگاشت این ثبات ها روی یک LB (مثلاً slice)

## Slide 16: فنون بهینه‌سازی مساحت
فنون بهینه سازی مساحت:
  مسطح سازی

## Slide 17: فنون بهینه‌سازی مساحت
فنون بهینه سازی مساحت:
  استفادة متوازن از منابع سخت افزاری
    LUT
    حافظة بلوکی
    حافظة توزیع شده
    بلوک محاسباتی
    ...
  بعضی چندکاره
     اجتناب از مصرف بی رویة یک نوع و بیکار ماندن نوع دیگر