## Slide 1: بهینه‌سازی توان مصرفی

## Slide 2: بهینه‌سازی توان مصرفی
تغییر حالت  توان پویا
   طراحی مناسب مدار
    کاهش خازن ها
    کاهش تعداد تغییر حالات و گلیچ ها
    Clock gating
      کلاک بخش هایی از مدار (SerDes، بلوک های حافظه، بعضی LBها) می تواند قطع شود
Pdyn= ∑a.f.CL.Vdd2

## Slide 3: ابزارهای تخمین توان پویا
ابزارهای تخمین توان:
  تخمین ایستا
    احتمال تغییر ورودی های اولیه
  تخمین پویا
    تغییر حالات همة نت ها از شبیه سازی بعد از سنتز
      فایل VCD (Value Change Dump)
ابزار تخمین توان
نت لیست
اطلاعات تغییر حالت ها
اطلاعات تکنولوژی (ظرفیت خازن ها)

## Slide 4: بهینه سازی توان ایستا
توان ایستا:
  در تکنولوژی های جدیدتر
  مصرف توان حتی بدون تغییر در ورودی ها
روش ها:
  کاهش دما با heat sink یا تغییر مدار
  کاهش ولتاژ برخی از IOها
    هر IO Bank می تواند مقدار ولتاژ جدا داشته باشد
  حداکثر کردن تعداد Bankهای بدون منبع

## Slide 5: گلیچ در مدارهای ترکیبی

## Slide 6: دنبالة جمع کننده ها
bad
good
a+b
c
d
a+b
a+b+c
c+d
a+b
a+b+c
a+b+c+d

## Slide 7: بهینه سازی توان
تغییر توصیف تابع
   کاهش توان مصرفی
bad
good
f(a, b, c)
f(a, b, c)
مثال:
  a: فعالیت بالا
  b و c فعالیت کم

## Slide 8: بهینه سازی توان
   کاهش تعداد سطوح منطقی که سیگنال های با تغییرات زیاد از آنها می گذرند

## Slide 9: مثال: ALU
از خروجی های ALU در همة سیکل ها استفاده نمی شود
   اگر ورودی های آن تغییر کند توان بیهوده مصرف می شود
راه حل:
  انتخاب سیگنال کنترلی برای مجوز عبور داده به مدار محاسباتی ALU یا نگه داشتن مقدار قبلی
Logic
D
Q
Data
Control

## Slide 10: بهینه سازی توان
انتخاب تراشة مناسب:
  اندازه کوچک تر: توان مصرفی کمتر
  تعداد پایه های کمتر: توان مصرفی کمتر
  دسته بندی تراشه های تولید شده
مثال:
  Spartan 6 و Virtex 6
  سری 7 (Virtex-7 و Artix-7 و ...)

## Slide 11: بهینه سازی توان
گزینه های ابزار:
  گزینة –power در سنتز و جایابی و مسیریابی
  برای entity خاص
انتساب کد حالت:
  One-hot
  Gray برای دنبالة مشخص از حالت‌ها
attribute power: string;
attribute power of entity_name : entity is "{yes|no}";

## Slide 12: Another Sample Report

## Slide 13
Changed to gray automatically

## Slide 14: Retiming
Retiming:
  FFها گلیچ ها را حذف می کنند
   محل FFها: مؤثر در
    فعالیت خروجی گیت ها
    خازن بار خروجی گیت ها
   انتخاب جای مناسب:
    خروجی گیت های با فعالیت بالا
    خروجی گیت های با خازن بار بالا