## Slide 1: طراحی سطح بالا

## Slide 2: سطوح تجرید (Levels of Abstraction)
رفتاری:
    توصیف عملکرد مطلوب (الگوریتمی)
    بدون پرداختن به مدار
    همة امکانات VHDL
    ترجیح طراحان: C/C++

## Slide 3: سنتز سطح بالا
سنتز:
  سنتز رفتاری (Behavioral Synthesis) یا سنتز سطح بالا (HLS):
High-Level Synthesis
Place & Route (Layout Synthesis)
Logic Synthesis

## Slide 4: توصیف رفتاری و RTL
توصیف سطح بالا:
  تنها عملکرد سیستم در قالب ترتیب انجام عملیات
توصیف انتقال ثبات:
  زمانبندی دقیق عملیات
  نحوة کنترل عملیات محاسباتی و منطقی
  نحوة کنترل قرارگرفتن نتایج آنها در ثبات‌ها در هر گام کنترلی

## Slide 5: تاریخچه
از دهة 1970:
  آغاز پژوهش
  ناکارامد
     عدم ورود به ابزارهای صنعتی
تحولات اخیر:
  پیشرفت ابزارهای سنتز
  نیاز شدید توسعه دهندگان برنامه های کاربردی به پیاده سازی سخت افزاری (شتاب دهی)

## Slide 6: انواع توصیف سطح بالا
توصیف های سطح بالا:
  C/C++
    محدودیت های توصیف سخت افزار (همروندی)
    سنتزناپذیری برخی از ساختارها
  SystemC
    مبتنی بر C
    امکان توصیف همروندی
  OpenCL
    ابتدا برای GPU، بعدا در ابزارهای FPGA
  Simulink و MATLAB
    برای پردازش سیگنال دیجیتال

## Slide 7: مزایا و معایب طراحی و سنتز سطح بالا
مزایا:
  سهولت طراحی سیستم های پیچیده
    توصیف عملیات در سطح بالا و تمرکز بیشتر بر نوآوری سطح بالا
    مشابه توصیف نرم افزار (از اسمبلی به سطح بالا)
  سرعت درستی سنجی و اشکال زدایی
    جزئیات بسیار کمتر

## Slide 8: مزایا و معایب طراحی و سنتز سطح بالا
معایب:
  کیفیت پایین نتایج سنتز
ترکیب دو روش:
  توصیف سطح بالا و کاوش فضای طراحی
  برای کیفیت مطلوب  تبدیل به توصیف RTL

## Slide 9: انواع عملیات سنتز سطح بالا
عملیات سنتز:
  سنتز توابع C/C++ از main() به پایین
  سنتز الگوریتم:
    سنتز عملیات درون تابع
    شناسایی ساختارهای زبان سطح بالا
    تولید اجزای سخت­افزاری لازم برای توصیف RTL
    بخش عمدة عملیات سنتز
  سنتز مدار واسط
    سنتز پارامترهای تابع به درگاه­ها و مدارهای واسط (که ارتباط مدار تابع را با سایر بخش­های سیستم فراهم می­کند)
    مدار ساده: اتصال سیم، درگاه و عناصر حافظه
    مدار پیچیده: پروتکل­های ارتباطی

## Slide 10: مراحل سنتز سطح بالا
مراحل سنتز:
هدف:
  دید عمیق به طراحان سطح بالا
  روش سیستماتیک برای طراحان RTL

## Slide 11: مراحل سنتز سطح بالا
زمانبندی:
  تعیین زمان دقیق شروع عملیات بر حسب سیکل کلاک
  تولید گراف زمانبندی
  اگر عملی در یک پریود کلاک قابل انجام نباشد
    افزایش پریود کلاک یا
    زمانبندی عمل در چند کلاک
  اگر چند عمل مستقلند
    زمانبندی در یک کلاک

## Slide 12: مراحل سنتز سطح بالا
تخصیص:
  تعیین مجموعة منابع سخت­افزاری لازم
  تعیین ثبات­های لازم برای نگهداری عملوندها
مقیدسازی:
  کدام عمل در توصیف سطح بالا توسط کدام سخت­افزار اجرا شود؟
    مثال: اگر چند جمع در توصیف باشد، بنا بر نتیجة زمانبندی
      ممکن است برای هر جمع، یک جمع­کننده تخصیص یابد و یا
      تنها یک جمع­کننده برای انجام همة اعمال جمع

## Slide 13: مراحل سنتز سطح بالا
تخصیص و مقیدسازی:
  اگر عمل در RTL قابل سنتز نیست (مثل جذر):
     استفاده از کتابخانه­های هسته­های آماده و ابزارهای core generator توسط ابزار HLS
      CORDIC

## Slide 14: مراحل سنتز سطح بالا
سنتز کنترل کننده:
  تولید FSM برای ایجاد سیگنال های کنترلی
    برای فراهم کردن زمانبندی

## Slide 15: مراحل سنتز سطح بالا: مثال
سنتز ب.م.م:
  تولید گراف زمانبندی
    با ساختارهای از پیش تعریف شده
int gcd(int x, int y)
{
fin = false;
while (!fin)
{
if (x > y)
x = x – y;
else if (x < y)
y = y – x;
else
fin = true;
}
return x;
}

## Slide 16: مراحل سنتز سطح بالا: مثال
الگوهای حلقه و if:

## Slide 17: مراحل سنتز سطح بالا
  تخصیص و مقیدسازی
    عملگرها
    ثبات ها

## Slide 18: مراحل سنتز سطح بالا
  سنتز کنترل کننده بر اساس گراف زمانبندی

## Slide 19: اشتراک منابع

## Slide 20: زمانبندی و DFG
زمانبندی و موازی سازی عملیات:
  گراف جریان داده (Data Flow Graph):
    عملیات در چند سیکل
(a2+b2-2ab)(a2+b)

## Slide 21: زمانبندی و DFG
زمانبندی:
  دو زمانبندی مختلف:
(a2+b2-2ab)(a2+b)
  3 ضرب کننده + 2 جمع کننده
  (+ 1 شیفت دهنده)
  1 ضرب کننده + 1 جمع کننده
  (+ 1 شیفت دهنده)

## Slide 22: سنتز مدار واسط
درگاه های لازم:
  پارامترهای تابع = ورودی ها و خروجی های بلوک
  مقدار بازگردانده شده = درگاه خروجی
انواع پارامترها:
  فراخوانی با مقدار
    تابع نمی تواند مقدار پارامتر را تغییر دهد.
  فراخوان با ارجاع
    آدرس پارامتر به بلوک سخت افزاری رد می شود.

## Slide 23: سنتز مدار واسط
درگاه های لازم:
  start (ورودی):
    فعال شدن start  بلوک اجازه می­یابد که عملیات تابع را آغاز کند.
  done (خروجی):
    وقتی بلوک کار خود را به پایان می­رساند، این سیگنال را فعال می­کند.
  ready (خروجی)
    بلوک با فعال کردن این سیگنال، به سایر اجزای سیستم اطلاع می­دهد که آمادة دریافت دادة جدید است.
  idle (خروجی):
    بلوک در بازه­های زمانی که بیکار است، این سیگنال را فعال می­کند.
مدار محاسباتی
مدار کنترل واسط
clock
reset
start
Data_in
Return_val
done
ready
idle

## Slide 24: سنتز مدار واسط (مثال)
ب.م.م.: فراخوانی با ارجاع:
ک.م.م.: مقدار بازگشت داده شده
  gcd_in و gcd_out
    یا یک درگاه inout
  gcd_valid برای gcd_out:
    مانند done برای return_val
long gcd(long a, long b, long& gcd);

## Slide 25: سنتز مدار واسط
ارتباط پیچیده تر:
  طراح توصیف می کند
  بلوک های آماده برای پروتکل های استاندارد

## Slide 26: محدودیت های زبان های سطح بالا
محدودیت C/C++:
  فقدان ساختارهای همروند
     عدم امکان توصیف بخش های موازی
    SystemC با توسعة کتابخانة C

## Slide 27: محدودیت های زبان های سطح بالا
محدودیت C/C++:
  فقدان نوع داده در سطح بیت
    اجبار به استفاده از integer یا short
     ناکارامد  اتلاف منابع (درگاه، فلیپ فلاپ، حافظه، مدارهای محاسباتی)
    مثال: ضرب 18 بیتی
    توسعة انواع داده در ابزارهای HLS:
      در C: int42
      در C++: ap_int42

## Slide 28: محدودیت های زبان های سطح بالا
ساختارهای سنتزناپذیر C/C++ (Vivado):
  (برای سایر ابزارها: مراجعه به user guide)
  توابع سیستمی printf، scanf، fprintf، getc، sleep، time، ...
  تخصیص حافظة پویا: malloc، new، free
  محدودیت در کار با اشاره گرها
    casting اشاره گر
    اشاره گر به اشاره گر
    آرایه ای از اشاره گرها
  انواع دادة اعشاری با ممیز شناور
    می توان از کتابخانه ابزارها استفاده کرد: ضرب کننده ممیز شناور و ....

## Slide 29: بهینه­سازی در سنتز سطح بالا
هدف بهینه سازی:
  کیفیت بسیار پایین نتایج HLS نسبت به طراحی RTL
     رفع این مشکل تا حدی
انواع بهینه سازی ابزار:
  استفاده از محدودیت های طراح (شبیه طراحی RTL)
    مانند حداقل فرکانس (تخمین نادقیق)
      در C/C++، فقط یک کلاک
      در SystemC، چند کلاک
    حداقل منابع سخت افزاری
  استفاده از محدودیت زمان اجرا در سطح بالا
    محدود کردن زمان اجرای یک تابع
    محدود کردن زمان اجرای یک حلقه

## Slide 30: بهینه­سازی در سنتز سطح بالا
بهینه سازی حلقه:
  اجرای حلقه ای که هر تکرار به تکرار قبل وابستگی داده ای ندارد
  دو روش:
    ایجاد فقط یک بلوک سخت افزاری برای اجرای بدنه + اجرا در هر سیکل کلاک
    باز کردن حلقه: تکرار بلوک سخت افزاری + اجرای موازی در یک کلاک
  پیش فرض:
    بستگی به ابزار و معیار بهینه سازی دارد.

## Slide 31: بهینه­سازی در سنتز سطح بالا
بهینه سازی حلقه:
  شرط باز کردن حلقه:
    بازة تغییرات حلقه ایستا باشد
    برای بازة پویا: تبدیل به ایستا کنید.
for (int i = 0; i < var, i++)
{
Compute_sth(...);
}
for (int i = 0; i < N, i++)
{
if (i < var)
{
Compute_sth(...);
}
}
for (int i = 0; i < N, i++)
{
Compute_sth(...);
}

## Slide 32: بهینه­سازی در سنتز سطح بالا
بهینه سازی حلقه:
  ایجاد خط لوله برای حلقه:
    فرض: Ri و Ci و Wi در یک سیکل
for (int i = 0; i < N, i++)
{
read_data(...); // Ri
compute(...); // Ci
write_result(...); // Wi
}
    اجرای عادی حلقه: 3N

## Slide 33: بهینه­سازی در سنتز سطح بالا
بهینه سازی حلقه:
    باز کردن حلقه: 3
    خط لوله کردن حلقه: N+2
    مقایسة سخت افزار لازم؟
for (int i = 0; i < N, i++)
{
read_data(...); // Ri
compute(...); // Ci
write_result(...); // Wi
}

## Slide 34: بهینه­سازی در سنتز سطح بالا
بهینه سازی حلقه:
  ادغام حلقه های پشت سر هم
  مسطح کردن حلقه های تودرتو

## Slide 35: بهینه­سازی در سنتز سطح بالا
بهینه سازی توابع:
  Inline کردن تابع:
    سطح سلسله مراتبی برای آن از بین می رود.
    اجزای آن در کنار سایر اجزای بلوک دربرگیرندة آن می توانند به اشتراک گذاشته شوند.
  ادغام آرایه های کوچک در یک آرایة بزرگ تر
     استفاده از یک حافظة بلوکی برای همه
     بی استفاده نماندن بخش هایی از بلوک های متعدد

## Slide 36: توصیف با OpenCL
OpenCL:
  برای برنامه نویسی با GPU
  برای برنامه نویسی موازی
    در C/C++، ابزار باید بخش های موازی را استخراج کند  ناقص
  زبان استاندارد
     یکسان در همة ابزارهای پشتیبانی کننده
  لزوم شناخت کافی از الگوریتم برنامه کاربردی
    کدام بخش ها می توانند موازی شوند و کدام بخش ها باید متوالی اجرا شوند
  لزوم شناخت کافی از معماری سخت افزار
    نحوة تعامل عناصر پردازشی با یکدیگر و با حافطه

## Slide 37: توصیف با Simulink
Simulink:
  ابزار قدرتمند و رایج برای طراحی سیستم های پردازش سیگنال
  کنار هم قرار دادن بلوک ها و رسم بلوک دیاگرام

## Slide 38: توصیف با Simulink
دو روش:
  طراحی در محیط سیمولینک
    توصیف سیستم و درستی سنجی در سیمولینک
    سنتز و جایابی و مسیریابی و تحلیل با استفاده از امکاناتی که شرکت Xilinx و Intel در اختیار شرکت MathWorks گذاشته  ابزار HDL Coder
    طراح می تواند بلوک هایی که در ویوادو طراحی شده در این محیط import کند.
  طراحی در محیط ویوادو
    کلیه مراحل از توصیف تا bitstream

## Slide 39: توصیف با Simulink
مراحل طراحی:
  مرور کتابخانة بلوک­های سیمولینک
    FIR Filter
    FFT
    CORDIC
    Sine Wave Generator
    RAM
    Serializer/Deserializer
    بلوک­های محاسباتی اعداد حقیقی با ممیز شناور (جمع، تفریق، ضرب و تقسیم)
    بلوک­های محاسباتی اعداد موهومی
    بلوک اسیلوسکوپ
    بلوک Spectrum Analyzer

## Slide 40: طراحی با Simulink در ویوادو
مراحل طراحی:
  تنظیم مشخصه­های بلوک­ها
    محدودة فرکانسی عبور و توقف
  تعیین تراشة FPGA و انتساب پایه­های ورودی/خروجی آن
  تعیین فرکانس کلاک و نرخ نمونه برداری:
    فرکانس کلاک FPGA
    فرکانس نمونه برداری سیگنال آنالوگ (برای پردازش دیجیتال در FPGA)
  تعیین دقت داده­ها
    تعداد بیت های اعداد دیجیتال بعد از نمونه برداری
    تأثیر در میزان سخت افزار مصرفی و دقت محاسبات  موازنه

## Slide 41: طراحی با Simulink در ویوادو
مراحل طراحی:
  سنتز سطح بالا و تولید توصیف RTL
  سنتز منطقی
  جایابی
  مسیریابی