## Slide 1: ملاحظات سنتز
Synthesis Considerations

## Slide 2: ملاحظات سنتز
آشنایی با عملکرد ابزارهای سنتز
  ملاحظات عمومی
  ملاحظات خاص ابزار
  هنگام کدنویسی‏ خود را جای ابزار بگذارید
    مداری که تولید می‌شود تجسم کنید
     انتخاب مناسب از بین گزینه‌های کدنویسی
آشنایی با مشخصات تراشه و محدودیت‌های آن

## Slide 3: تولید فلیپ فلاپ
فرایند کلاک‌دار:
  تولید FF به تعداد بیت سیگنال‌هایی که در بدنة کلاک، انتساب داده می‌شوند
architecture ARCH1 of COUNTER8 is signal CNT: integer range 0 to 255:= 0; begin process (CLOCK) begin if CLOCK`event and CLOCK = `1` then if (CNT >= 255) then CNT <= 0; else CNT <= CNT +1; end if; end if; end process;
OUTPUT <= CNT; end ARCH1;
entity COUNTER8 is port (CLOCK: in std_logic; OUTPUT: out integer range 0 to 255); end COUNTER8;
  OUTPUT؟

## Slide 4: تولید فلیپ فلاپ
مثال:
architecture RTL of SHIFT is
signal TEMP: std_logic_vector(3 downto 0)); begin process (CLOCK) begin if CLOCK`event and CLOCK = `1` then TEMP(1) <= INPUT;
TEMP(2) <= TEMP(1);
TEMP(3) <= TEMP(2);
OUTPUT <= TEMP(3);
end if; end process; end RTL;
entity SHIFT is port (CLOCK: in std_logic;
INPUT: in std_logic; OUTPUT:out std_logic); end SHIFT;
  انتساب به سیگنال فوراً مقدار نمی‌دهد
     تغییر ترتیب انتساب‌ها در مدار حاصل تأثیری ندارد
D
Q
D
Q
D
Q
D
Q
INPUT
OUTPUT
TEMP(2) <= TEMP(1);
TEMP(3) <= TEMP(2);
TEMP(1) <= INPUT;
OUTPUT <= TEMP(3);

## Slide 5: تولید فلیپ فلاپ
تولید FF برای متغیرها:
  انتساب به متغیر در بدنة کلاک
    گاهی تولید FF
    گاهی نه (فقط سیم)
architecture RTL of VAR_ROLE is
variable VAR1: std_logic; begin process (CLOCK) begin if CLOCK`event and CLOCK = `1` then OUTPUT <= VAR1 * 2;
VAR1 := A + B;
end if; end process; end RTL;
  انتساب قبل از استفاده
  انتساب بعد از استفاده
architecture RTL of VAR_ROLE is
variable VAR1: std_logic; begin process (CLOCK) begin if CLOCK`event and CLOCK = `1` then VAR1 := A + B;
OUTPUT <= VAR1 * 2;
end if; end process; end RTL;

## Slide 6: تولید لچ
توصیف یک لچ
process (E, D)
begin
if E = ‘1’ then
Q <= D;
end if;
end process;
  if ناقص
process (SEL, A, B)
begin
if SEL = `1` then
Z <= A;
else
Z <= B;
end if;
end process;
  توصیف مالتی‌پلکسر ناقص
  از تولید لچ اجتناب شود
    مشکلات زمانی عملکرد مدار
    چالش در ابزارهای تحلیل زمانی و درستی‌سنجی
  گزارش ابزار بررسی شود

## Slide 7: تولید لچ
یادآوری:
  if بررسی لبة کلاک باید ناقص باشد
if CLOCK`event and CLOCK = `1` then OUTPUT <= VAR1 * 2;
VAR1 := A + B;
end if;

## Slide 8: سنتز سیگنال‌ها متغیرهای صحیح
سیگنال یا متغیر integer:
  تولید پورت، FF یا سیم به تعداد بیت‌های لازم
  بدون بازه: حداکثر (32 بیت در ویوادو)
    برای کاهش هزینه، بر اساس نیاز طرح، محدود کنید
  اگر در شبیه‌سازی، نتیجه جا نشود  پیغام خطا
entity ADDER is
port (A, B: in integer ;
Z: out integer );
end ADDER;
signal S1: integer ;
range 0 to 15
range 0 to 31
range 0 downto 3

## Slide 9: std_logic
نوع دادة std_ulogic و std_logic:
  قابل سنتز
    ولی فقط بعضی از 9 مقدار معنای خود را دارند.
      مثلاً ‘H’، ‘L’ معادل ‘1’ و ‘0’

## Slide 10: تکلیف 4
تا آخر وقت امروز

## Slide 11: موردکاوی
ابزار ویوادو

## Slide 12: ابزار XST
نکات کلی پیش + موارد جدید
  ابزارهای دیگر (Quartus II و Synplify)
    مشابه ولی نه دقیقاً

## Slide 13: انواع داده
نوع‌های مجاز:
  std_ulogic و مشتقات:
    ‘U’ و ‘W’ غیرقابل استفاده
    ‘H’ = ‘1’
    ‘L’ = ‘0’
    ‘X’ = ‘-’
  time:
    نادیده گرفته می‌شود
  آرایه:
    بدون محدودیت روی تعداد ابعاد
    portها فقط یک بعدی
نوع داده
bit
bit_vector
boolean
std_ulogic
std_logic
std_ulogic_vector
std_ulogic_vector
integer
signed
unsigned
natural
positive

## Slide 14: انواع داده
نوع‌های مجاز:
  Portهای in، out و inout
    توصیه می‌کند از buffer استفاده نشود
  record:
    Record تودرتو
  Aggregation:
    Array aggregation
    Record aggregation

## Slide 15: عملگرها
عملگرهای مجاز:
عملگرهای غیرمجاز:
  تقسیم (/)
  توان (**)
  باقیمانده (rem و mod)
    مجاز اگر هر دو عملوند ثابت
    تقسیم و توان: عملوند سمت راست، توانی از 2
    توان: عملوند سمت چپ، توانی از 2
عملگر
and, or, nand, nor, xor, xnor, not
=, /=, <, >, <=, >=
&
+, -, *
sll, srl, sla, sra, rol, ror
abs

## Slide 16: زیربرنامه‌ها
function و procedure:
  تعریف و فراخوانی:
    محتوا را سنتز می‌کند.
  توابع بازگشتی
function FACTORIAL (X: integer) return integer is
begin
if X = 1 then
return X;
else
return (X* FACTORIAL (X-1));
end if;
end function FACTORIAL;

## Slide 17: دستورها
instantiation:
  ساده و بازگشتی:
entity SINGLE_STAGE is
generic (STG: integer:=4);
port (
CLK: in std_logic;
DI: in std_logic;
DO: out std_logic );
end entity SINGLE_STAGE;
architecture RECURSIVE of SINGLE_STAGE is
component SINGLE_STAGE
generic (STG: integer);
port (CLK: in std_logic;
DI: in std_logic;
DO: out std_logic);
end component;
signal TMP: std_logic;
begin
GEN_FD_LAST: if STG=1 generate
INFD:FD port map (D=>DI, C=>CLK, Q=>DO);
end generate;
GEN_FD_INTERM: if STG /= 1 generate
INFD:FD port map (D=>DI, C=>CLK, Q=>TMP);
INSTAGE:SINGLE_STAGE generic map (STG => STG-1)
port map (DI=>TMP, CLK=>CLK, DO=>DO);
end generate;
end RECURSIVE;

## Slide 18: پیکربندی
configuration:
  فقط for all: را قبول می‌کند
for all:FD use entity work.FF(GATE_LEVEL_ARCH);

## Slide 19: حلقه‌های همروند و ترتیبی
for-generate:
  بازة تغییرات اندیس هنگام کامپایل ثابت باشد
if-generate:
  نتیجة شرط هنگام کامپایل مشخص باشد
for loop:
  بازة تغییرات اندیس هنگام کامپایل ثابت باشد
while:

## Slide 20: فرایند
process:
  ترکیبی:
    همة سیگنال‌های سمت چپ انتساب در لیست حساسیت
    همة سیگنال‌های شرط if و case در لیست حساسیت
    سیگنال‌ها نباید، حتی به‌طور ضمنی، مقدار قبلی خود را نگاه دارند.
  ترتیبی:
    با if
    با wait
if CLK’event and CLK = ‘1’ then
if CLK’event and CLK = ‘0’ then
if rising_edge(CLK) then
if falling_edge(CLK) then
process
begin
wait until rising_edge(CLK) and CLKEN = '1’;
q <= d;
end process;
process
begin
wait until rising_edge(CLK);
if CLKEN = '1' then
q <= d;
end if;
end process;

## Slide 21: فرایند
process:
  ترتیبی:
    توصیف فلیپ فلاپ با ورودی‌های کنترلی ناهمگام (مانند بازنشانی ناهمگام) فقط با استفاده از لیست حساسیت امکان‌پذیر است
    علت: ابزار wait on چند سیگنالی را نمی‌پذیرد
process (CLK, RST)
begin
if (RST = '1') then
Q <= '0';
elsif (CLK'event and CLK = '1') then
Q <= D;
end if;
end process;

## Slide 22: wait
wait:
  wait for: غیرمجاز
  wait:
    فقط یک wait
    فقط در ابتدای فرایند
    فقط برای توصیف لبة کلاک

## Slide 23: assert
assert:
  برای بررسی شرایط سخت‌افزار هنگام شبیه‌سازی
  در بدنة ترتیبی با شرط ایستا (زمان کامپایل معلوم باشد)
    ابزار سنتز اشکال نمی‌گیرد
    سخت‌افزاری هم تولید نمی‌کند

## Slide 24: assert
ثبات انتقال چند بیتی:
architecture BEH of SINGLE_SRL is
signal SHIFT_REG: std_logic_vector (SRL_WIDTH-1 downto 0);
begin
assert SRL_WIDTH <= 17
report "The size of Shift Register exceeds the size of a single SRL"
severity FAILURE;
--
process (CLK)
begin
if rising_edge(CLK) then
SHIFT_REG <= SHIFT_REG (SRL_WIDTH-2 downto 0) & INP;
end if;
end process;
--
OUTP <= SHIFT_REG(SRL_WIDTH-1);
end BEH;
entity SINGLE_SRL is
generic (SRL_WIDTH: integer:= 24);
port (
CLK: in std_logic;
INP: in std_logic;
OUTP: out std_logic);
end SINGLE_SRL;

## Slide 25: assert
ثبات انتقال چند بیتی:
architecture BEH of TOP is
component SINGLE_SRL is
generic (SRL_WIDTH: integer:= 16);
port(
CLK: in std_logic;
INP: in std_logic;
OUTP: out std_logic);
end component;
begin
INST1: SINGLE_SRL
generic map (SRL_WIDTH => 13)
port map(CLK => CLK, INP => INP1, OUTP => OUTP1);
INST2: SINGLE_SRL
generic map (SRL_WIDTH => 18)
port map(CLK => CLK, INP => INP2, OUTP => OUTP2);
end BEH;

## Slide 26: فایل
کار با فایل‌ها:
  file_open
  file_close
  endfile
  readline
  read
  writeline
  write
  برای پر کردن حافظه از مقدارهای اولیه و نوشتن در فایل‌ها و اشکال‌زدایی

## Slide 27: درگاه‌های باز
در استاندارد VHDL:
  درگاه ورودی که به جایی وصل نیست:
  غیرقابل قبول
PORT MAP(A, B, open, Z, OPEN);